## Slide 1: AG_VISION

## Slide 2: AG_VISION(3D Bin picking)
ZIVID One+ m Camera HW에서 취득한 3D Scene에서 등록된 3D모델을 이용
Halcon의 Surface-based Matching을 수행, 로봇에게 피킹 좌표를 전달하는 SW
좌표
전달

## Slide 3: AG_VISION Specification
Working Distance(mm) : 600 ~ 2000
Field of View(mm) : 433x271(600mm) ~ 1330x871(2000mm)
Spatial resolution : 0.23(600mm) ~ 0.75(2000mm)
Point Precision(µm) : 60(600mm) ~ 1000(2000mm)
Matching Accuracy : ~ 2mm
Vision Processing Time : ~ 5sec
Work Weight : ~ 10kg

## Slide 4: AG_VISION(3D Bin picking) Process
Target
Result
Matching
Model
Scene
Vision Process Time
[Scene, Model = 단순, 정교] vs [찾는 방식 = 고속, 정교]
  Fast : ~ 1 Sec
  Robust : ~ 4 Sec

## Slide 5: Calibration
Result
로봇자세 등록, 보정 진행
보정결과 각 자세별로 mm, deg 단위 확인
자세등록
결과확인

## Slide 6: Support Model
Simple Model
Image Model
Cad Model
BOX
CYLINDER
SPHERE

## Slide 7: Picking Mode
Camera Coordinate Mode
Robot OffSet
Mode

## Slide 8: Surface-based Matching
Halcon의 Surface Matching은 3D Model을 형성하는 Point중 KeyPoint들 간의 일치성을 보는 Matching기법
피사체의 색, 형상을 매칭을 하는 것이 아님.
녹색: Surface Model
적색: Scene
KeyPoints